## Slide 1
การใช้ KB-IDE ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ด้วยบอร์ด MR32-BOT
BY MR. META BOONMA
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 2: Introduction
ประวัติผู้บรรยาย
ชื่อ นายเมธา บุญมา (Mr. Meta Boonma)
การศึกษา
  2018 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ป.ตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
  2016 : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | ปวส. เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
  2013 : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการทำงาน
  R&D Engineer @ FORTH TRACKING SYSTEM Co., Ltd.
  IoT Software Engineer @ FreewillFX Co.,Ltd. (ปัจจุบัน)
  Project manager @ Medical Cannabis Monitoring Platform powered by MTB (ปัจจุบัน)
ผลงาน
  รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon Contest Thailand ในปี 2014 (Hoilod Robot team)
  ออกแบบและพัฒนา Embedded system, Robotic board ด้วย Microcontroller, SoC, SiP
  การใช้ชิปประมวลผล DSP เพื่อควบคุมระบบเสียง(Sound System) ด้วย Android application
  ออกแบบ Power Management และ LOW Power สำหรับ Smart devices
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ Smart Electronic ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux, RTOS (GPS, Fingerprint scan, Face recognition)
  ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ IoT บนเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล LORA, NB-IoT, 3G/4G, WLAN
  พัฒนา IoT Platform ในชื่อ Medical Cannabis Monitoring Platform powered by MTB
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 3: Introduction
ทำความรู้จักกับ KidBright
KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานของ การเขียนโปรแกรม (Programming) จุดเริ่มต้นจากโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)
ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพระหว่าง
ความคิดเชิงตรรกะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะการเรียนรู้แบบ learn and play
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 4: Introduction
ส่วนประกอบในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Hardware
Software
Mechanical
Electronic
DC Motor
RC Servo
Wheel
Keeper
MCU, CPU
Sensor
Power
Driver
Language
Framework
C/C++
JavaScript
Python
Go
Arduino IDE
Keil uVision
EWARM
TrueSTUDIO
Eclipse

## Slide 5: Introduction
ทำความรู้จักกับ ESP32
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
ESP32 เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อม WiFi และ Bluetooth 4.2 แบบ SoC (System on Chip) สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ MCU อื่นมาควบคุม ถูกพัฒนาโดยบริษัท Espressif โดย CPU ใช้สถาปัตยกรรม Tensilica LX6 แบบ 2 แกนสมอง สัญญาณนาฬิกา 240MHz มี GPIO สำหรับต่อใช้งานจำนวน 32 ช่อง
สเปคของ ESP32
------------------------------------------------------------------------
- ซีพียูใช้สถาปัตยกรรม Tensilica LX6 แบบ 2 แกนสมอง สัญญาณนาฬิกา 240MHz
- มีแรมในตัว 512KB
- รองรับการเชื่อมต่อรอมภายนอกสูงสุด 16MB
- มาพร้อมกับ WiFi มาตรฐาน 802.11 b/g/n รองรับการใช้งานทั้งในโหมด Station softAP และ Wi-Fi direct
- มีบลูทูธในตัว รองรับการใช้งานในโหมด 2.0 และโหมด 4.0 BLE
- มี GPIO จำนวน 32 ช่อง
- รองรับ UART จำนวน 3 ช่อง
- รองรับ SPI จำนวน 3 ช่อง
- รองรับ I2C จำนวน 2 ช่อง
- รองรับ ADC จำนวน 12 ช่อง
- รองรับ DAC จำนวน 2 ช่อง
- รองรับ I2S จำนวน 2 ช่อง
- รองรับ PWM / Timer ทุกช่อง
- รองรับการเชื่อมต่อกับ SD-Card

## Slide 6: Introduction
การพัฒนาโปรแกรมบน ESP32
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
ESP-WROOM-32
PlatformIO IDE
Binary File
Blockly coding IDE
Text coding IDE
Programing language
Microcontroller
ESP-IDF เป็นคอมไพเลอร์ของ ESP32 ที่ทางบริษัท ESPRESSIF ผู้ที่ออกแบบ SOC ตัวนี้ขึ้นมาจึงจำเป็นต้องใช้ ESP-IDF ในการเขียนชุดคอมไพเลอร์เพื่อ Upload code ลงใน ESP32
ต่อมาได้มีคนเขียน lib ลงบน Arduino และ PlatformIO ทำให้เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ง่ายมากยิ่งขึ้น

## Slide 7: Introduction
ทำความรู้จักกับ KB-IDE
KB-IDE เป็นโปรแกรมสัญชาติไทยสำหรับใช้เขียนโปรแกรมบนบอร์ด IoT (และ SBC ด้วยในอนาคต) โดยเป้าหมายการออกแบบคือ IDE สำหรับทุกคน ทุกระดับ เด็กๆ สามารถใช้ Block Programming ได้ มือโปรสามารถใช้ Code Editor ได้
เป็น IDE ที่ใช้ได้กับทุกบอร์ดในตลาด ที่สำคัญคือเป็น IDE ที่ Hackable นั่นหมายความว่านักพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลง หรือต่อยอด IDE ได้ ไม่ว่าจะเป็น Board Manager หรือ Plug-in ต่าง ๆ เนื่องจาก KB-IDEเป็น Open Source และ Open Architecture.
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 8: Introduction
ความสามมารถของ KB-IDE
เขียนโปรแกรมได้ทั้งในแบบ Blocks Programming และ Code Editor
เพิ่ม Hardware Board ได้ใน Board Manager
เพิ่ม Framework ในการเขียนโปรแกรมได้ (ตอนนี้ support ESP-IDF และ Arduino)
เพิ่ม Plugins และ Library ได้
คอมไพล์เป็น Native Code ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในด้านความเร็ว และสามารถคอมไพล์ได้เร็วกว่า IDE ในตลาดปัจจุบันมากรวมทั้ง Arduino IDE
เครื่องช่วยในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Serial Console และ Serial Graph ที่พร้อมใช้งาน
สามารถใช้ได้ทั้ง Mac, Windows และ Linux
ตัวอย่างและ Tutorial พร้อมใช้งาน
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 9: Introduction
ความสามารถในแต่โหมดการเขียนโปรแกรม
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Text Programing
------------------------------------------------
– Speed up coding by converting C/C++ from block. – Line error hint, indicate and report lines with error. – 50+ editor themes, dark/light, select your personal preference. – Fast switch block & code mode. – External package, add a more powerful tool.
Block Programming
-----------------------------------------------
– 100% no hardcoding, just drag & drop with block connection. – Easy and Intuitive. – Basic & Advance block coverage 99% of the code that you write. – Various helping blocks, Images, Music, Text-to-speech. – Have fun in exploring with your creativity. – Speed up text-coding, all blocks are 100% convertible ready-compile C/C++

## Slide 10: Introduction
ทำความรู้จักกับบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ MR32-BOT เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากให้การสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กง่ายมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องหาบอร์ดอื่นๆมาต่อพ่วงกันเพื่อที่จะลดปัญหาของการเชื่อมต่อสายไฟผิดพลาด, ต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว, ขนาดของบอร์ดสำเร็จรูปในท้องตลาดมีขนาดใหญ่และราคาสูง
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ MR32-BOT จึงได้ถูกออกแบบมาให้ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาในตอนต้นและยังช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมลงค่อนข้างมาก
ESP-WROOM-32
BT / WiFi
2 Channel
Motor driver
RC Server
Analog input
Switch button
USB to TTL
programmable
Battery 3500mAh
Battery Charger
5V boost converter 2.1A
LDO 3.3V 800mA
ON/OFF Controller
5V/2.1A
3.3V
5V USB
MR32-BOT Architecture
MR32-BOT Rev. A

## Slide 11: Introduction
ขาต่างๆของ MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
GPIO18
GPIO23
GPIO19
GPIO15
GPIO14
GPIO13
GPIO14
GPIO36
GPIO39
GPIO34
GPIO35
GPIO32
+3V3
GND
ADC4
ADC7
ADC6
ADC3
ADC0
SERVO
GPIO16
GPIO17
+5V
GND
+5V
GND
DC
MOTOR2
LED DIR MOTOR2
DC
MOTOR1
LED DIR MOTOR1
SWITCH POWER ON/OFF
Micro USB
Programable and charge
SWITCH1
GPIO4
SWITCH2
GPIO5
A
PWM
B
A
PWM
B
GPIO25
GPIO27
GPIO26
LED BUITIN
GPIO2
BATTERY MONITOR
GPIO33
ADC5
Voltage divider (R1=R2=22K)
** VBAT = VBAT / 2 **

## Slide 12: KB-IDE
การติดตั้งโปรแกรม KB-IDE
https://kbide.org/
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 13: KB-IDE
เลือก Download ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเรา
เช่น Windows 10 64bit ให้เลือก KB-IDE_win64.exe
1
2
3
- หลังจาก Download เรียบร้อยให้ทำการติดตั้งโปรแกรมได้เลย
การติดตั้งโปรแกรม KB-IDE
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 14: KB-IDE
โปรแกรม KB-IDE
1. แถบสำหรับเรียกใช้คำสั่งต่างๆในการเขียนโปรแกรม
2. แถบสำหรับเลือกบอร์ด, ตั้งค่า และ ส่วนเสริมต่างๆ
3. แถบสำหรับการตรวจสอบโค๊ตและอัพโหลดโค๊ตไปที่บอร์ด
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 15: KB-IDE
การเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโปรแกรม
การเขียนในรูปแบบ Blocks
การเขียนในรูปแบบ Coding
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 16: KB-IDE
ติดตั้งบอร์ด Generic ESP32 Wroom
คลิกที่เมนู Board Manager
คลิ๊กเพื่อ Download บอร์ด
1
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 17: KB-IDE
การเลือกบอร์ดที่จะใช้เขียนโปรแกรม
คลิกที่เมนู Board Manager
เลือกบอร์ดเป็น
Generic ESP32 Wroom
ESP32 DOIT DEVKIT V2
อย่างใดอย่างหนึง
-------------------------
**แนะนำ
Generic ESP32 Wroom
1
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 18: KB-IDE
การติดตั้ง Plugin
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
คลิกที่เมนู Plugin Manager
1
คลิ๊กเพื่อ Download
Servo Plugin
ในช่องค้นหาให้พิมหา “Servo” แล้วกด Enter จะแสดง Plugin ขึ้นมา
Plugin ที่จำเป็น
----------------------
Blynk
Servo
L298

## Slide 19: KB-IDE
การติดตั้ง Plugin (ต่อ)
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
คลิกที่เมนู Plugin Manager
1
เมื่อติดตั้ง Plugin สำเร็จจะปรากฎ Plugin ที่ตัดตั้งแล้วในหัวข้อ Installed

## Slide 20: KB-IDE
สรุปขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
1. ติดตั้งโปรแกรม KB-IDE สามารถดาวโหลดได้จาก https://kbide.org/
2. ติดตั้งบอร์ด Generic ESP32 Wroom
3. เลือกบอร์ดที่เราจะใช้ในการขียนโปรแกรมในที่นี้คือ Generic ESP32 Wroom
4. ติดตั้ง Plugin ที่จำเป็นต้องใช้
- Blynk
Servo motor for ESP32
L298
-----------------------------------------------------------------------
** หากทำการติดตั้งครบแล้วมาเริ่มเขียนโปรแกรมกัน **

## Slide 21: KB-IDE
การเชื่อมต่อ MR32-BOT เพื่ออัพโหลดโปรแกรม
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
1
เสียบสาย Micro USB กับคอมพิวเตอร์จะเห็น LED สีแดงที่บอร์ดสว่างขึ้นมา
กดสวิตช์ 1 ครั้งให้ LED สีฟ้าสว่างเพื่อเปิดการทำงานบอร์ด (กดอีกครั้งเพื่อปิดบอร์ด)
2
3
LED สีฟ้าแสดงสถานะการทำงานของบอร์ด

## Slide 22: KB-IDE
การเชื่อมต่อ MR32-BOT เพื่ออัพโหลดโปรแกรม(ต่อ)
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
คลิกขวาที่ปุ่ม Start
1
คลิก
2
3
จำหมายเลข COM Port เพื่อนำไปใช่ในโปรแกรม

## Slide 23: KB-IDE
ทดลองอัพโหลดโปรแกรมลง MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
คลิกเมนู Examples & Tutorials
เปิดโปรแกรม KB-IDE ขึ้นมา
1
2
จะแสดงหน้าตัวอย่างโปรแกรม
3
4
เลือกตัวอย่าง Digital Write แล้วกด OPEN BLOCK

## Slide 24: KB-IDE
ทดลองอัพโหลดโปรแกรมลง MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
จะแสดงหน้าตัวอย่างโปรแกรมที่เราเลือกขึ้นมา
5
6
7
เลือก COMPORT ที่เชื่อมกับบอร์ด MR32-BOT
คลิ๊ก
กดอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด
7
8
9
เสร็จ
รอ
เมื่ออัพโหลดโปรแกรมสำเร็จให้สังเกตุที่บอร์ด MR32-BOT จะเกิดการกระพริบของ LED สีขาวบนบอร์ด
10

## Slide 25: KB-IDE + MR32-BOT
ลองเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
LED Blink
ทดลองเปลี่ยนระยะเวลาเพื่อกำหนดความเร็วการกระพริบของ LED
เช่น 100 จะทำให้ LED กระพริบเร็วขึ้น

## Slide 26: KB-IDE
เนื้อหาสำหรับการสั่งงานหุ่นยนต์
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
เรียนรู้การสั่งงานมอเตอร์ 1 ล้อ
สั่งงานมอเตอร์ 2 ล้อเพื่อทำให้หุ่นยนต์เคลือนที่
การปรับแต่งทิศทางการเคลื่อนที่
การปรับความเร็วของล้อ (การใช้ PWM)
การสั่งงานมือจับ (จับ - ปล่อย)
การอ่านค่าจาก Switch
สั่งงานมือจับด้วย Switch
สั่งงานให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการกด Switch
** Demo การสั่งงานหุ่นยนต์ด้วย Smart phone

## Slide 27: KB-IDE + MR32-BOT
การสั่งงานมอเตอร์
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
มอเตอร์ล้อขวา
มอเตอร์ล้อซ้าย
TB6612FNG
Driver 1.2A for Dual DC motor
GPIO
M
M
ESP32
TB6612FNG
Channel 1
M
สัญญาณควบคุม A
สัญญาณควบคุม B
สัญญาณควบคุม EN
A
B
EN
OUTPUT
0
1
1
CW
1
0
1
CCW
0
0
1
Stop

## Slide 28: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
DC motor (Single motor)
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO25
GPIO27
GPIO26
NOTE !

## Slide 29: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
DC motor (Dual motor)
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO25
GPIO27
GPIO26
NOTE !
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO18
GPIO23
GPIO19

## Slide 30: KB-IDE + MR32-BOT
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by

## Slide 31: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
DC motor (Dual motor)
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO25
GPIO27
GPIO26
NOTE !
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO18
GPIO23
GPIO19

## Slide 32: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Lab : 1
ทดลองเขียนโปรแกรมแบบ Blocky บน KB-IDE ดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------
1. ปรับแก้โปรแกรมจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เรื่อง DC Motor ให้ทดลองเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
หุ่นยนต์ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าในระยะเวลา 3000ms
หุ่นยนต์ เคลื่อนที่ถอยหลังในระยะเวลา 3000ms
หุ่นยนต์ เลี่ยวซ้ายในระยะเวลา 500ms
หุ่นยนต์ เลี่ยวขวาในระยะเวลา 500ms
หุ่นยนต์ หยุดเคลื่อนที่

## Slide 33: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
DC motor (PWM)
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO25
GPIO27
GPIO26
NOTE !
DC
MOTOR1
A
PWM
B
GPIO18
GPIO23
GPIO19

## Slide 34: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
RC Servo motor

## Slide 35: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Button read serial

## Slide 36: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Button read serial (ต่อ)
คลิ๊กเพื่อเปิด Serial monitor
1
กด CONNECT
2
ตั้ง Comport และ Baudrate ให้ตรง
3

## Slide 37: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Lab : 2
ทดลองเขียนโปรแกรมแบบ Blocks บน KB-IDE ดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------
ปรับแก้โปรแกรมจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เรื่อง RC Servo และการอ่านค่า Switch ให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- กด Switch 1 แล้วมือจับ
- กด Switch 2 แล้วมือปล่อย

## Slide 38: KB-IDE + MR32-BOT
เริ่มเขียนโปรแกรมบอร์ด MR32-BOT
MTB
MICROTECHBEING
POWERED by
Lab : 3
ทดลองเขียนโปรแกรมแบบ Blocks บน KB-IDE ดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------
1. ปรับแก้โปรแกรมจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เรื่อง DC motor และ Switch ให้สามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้
- เมื่อกด Switch1 = ล้อของหุ่นยนต์หมุนไปด้านหน้า
- เมื่อกด Switch2 = ล้อของหุ่นยนต์หมุนไปด้านหลัง